## Slide 1: RMS Express
Gert Kmet, OE3ZK
Notes: <number>

## Slide 2: Was ist RMS Express?
RMS Express ist eine Benutzersoftware für E-Mail Kommunikation über Funk
Peer to Peer (P2P) oder
WL2K Radio Message Server (RMS) Verfahren
Es unterstützt die Betriebsarten:
  WINMOR (Soundkarten Protokoll)
  Pactor
  Packet
  Telnet via Internet oder andere IP-Netzwerke (HAMNET)
Das Programm ist kostenlos (Spende erwünscht)
WINMOR = kostengünstig für Newcomer
Notes: <number>

## Slide 3: Soundcard + Interface
USB Verbindung zum PC = kein Kabelsalat
Stromversorung erfolgt via USB

## Slide 4: Systemanforderungen
PC-Betriebssysteme:
  Windows XP
  Windows Vista
  Windows 7
  Windows Server 2003
  Windows Server 2008
  Alle Betriebssysteme welche .NET 3.5 unterstützen
  Windows 2000 funktioniert NICHT
Mindestvoraussetzungen Hardware:
  Pentium > 500 MHz
  WINMOR benötigt > Prozessorleistung + Soundkarte + Interface
ICOM TRX IC-7200 und IC-7600 werden ohne Soundkarte mit Treibersoftware USB Audio CODEC direkt unterstützt
TRX PTT Umschaltezeiten < 150ms !!
Frequenzgenauigkeit < +/- 100 Hz !!
Notes: <number>

## Slide 5: RMS Express Installation
Download von:
  http://www.winlink.org/ClientSoftware
UNZIP in ein TEMP Verzeichnis
ReadMeFirst.txt LESEN!!!
Doppelklick auf SETUP
Falls eine Warnung kommt „Install NET 3.5“ so muß dieses von http://www.microsoft.com/downloads/ geholt werden (alle neuen Windows Betriebssysteme haben NET 3.5 bereits installiert
Das DEFAULT Verzeichnis C:\RMS Express wird vorgeschlagen
Desktop-Verknüpfung mit RMSExpress.exe manuell herstellen!
Nach Programmstart HILFE TEXTE LESEN !!!
Notes: <number>

## Slide 6
RMS Express Properties

## Slide 7: RMS Express Hauptfenster

## Slide 8: Betriebsarten konfigurieren
Betriebsart wählen (Winmor P2P, od. WL2K, Pactor, Packet , Telnet
2 . Betriebart konfigurieren und testen

## Slide 9: Radio/PTT/Ant. konfigurieren

## Slide 10: Betriebsart testen
Winmor testen
Two-Tone Modulationstest:
  PTT Funktion beobachten
  Kompressor ausschalten
  Minimalste ALC
  Max. 70 % der HF-Spitzenleistung
DSP Test = DSP Prozessorleistung
Abspeichern oder Cancel

## Slide 11: Start CONNECT
Gegenstation auswählen
  Path Quality Estimate beachten
  START CONNECT
CONNECT beobachten

## Slide 12: Winmor Soundcard TNC
ISS = Information Sending Station
IRS = Information Receiving Station

## Slide 13: RMS Express
Notes: <number>