## Slide 1: Winlink 2000
Gert Kmet, OE3ZK
Notes: <number>

## Slide 2: E-Mail im Not- und Krisenfunk ?
NOTFUNK = taktisch / strategisch
Beschaffung, Medikamente, Personalzuordnung, Patientenberichte , etc.
Prämisse: Schnell, fehlerfrei und DIREKT!
Bilder von Schäden an bestimmten Orten übertragen
Den aktuellen Standort des Notfall-Teams auf Karten darstellen
Notes: <number>

## Slide 3: Winlink2000
Winlink2000 (WL2K)
  Weltweites Funk E-Mail System
  Common Message Server (CMS)
  Radio Message Server (RMS)
WL2K Benutzerprogramme (Clients)
  Airmail2000 (Beta 3.4.062)
  RMS Express
  PacLink (lokaler WL2K Mailserver)
Notes: <number>

## Slide 4: Winlink2000 in Zahlen
WinlinkClassic seit 1985
Winlink2000 seit 1998 - ständige Modernisierung
~ 14.000 Benutzer
~ 100.000 Nachrichten/Monat
strikte Einhaltung von RFC-Standards
professionelles Netzwerkmanagement
5 Common Message Server (CMS) weltweit
CMS Wien (erster CMS in Europa)
785 Radio Message Server (RMS) weltweit
185 RMS HF Stationen (Pactor, Winmor)
600 RMS Packet Stationen (VHF/UHF)
Div. TCP/IP Zugänge Internet, HAMNET, HSMM, Telnet
Notes: <number>

## Slide 5: Winlink2000 Leistungsmerkmale
Wie bei herkömmlicher E-Mail
„Whitelist System“ = NO SPAM
Mehrfach-, Kopien- & Verteileradressen
Antworten, Weiterleiten - Dateianhänge
Bedienung wie gewohnt (Outlook, Outlook Express etc.)
Max. Nachrichtengröße 120 Kb
Automatische Komprimierung
AIRMAIL bietet zusätzliche Leistungsmerkmale für Fahrtensegler & Expeditionen
Übertragungsgeschwindigkeiten > 3600 bps Pactor 3
Modularität, Vielfalt und RMS Relay garantieren Ausfallsicherheit

## Slide 6: Winlink 2000 Systemübersicht
RMS-Pactor, & -Packet
Internet
CMS
USA
CMS
USA
CMS
Australien
CMS
Kanada
Verbindungen: Kurzwellenfunk
VHF/UHF Funk
WLAN, Telnet, Web
HAMNET
Konventionelle
Email Benutzer
& Organisationen
1,3 Milliarden weltweit
Common Message Server (GESPIEGELT + LASTVERTEILUNG - EINER ist ausreichend für das Gesamtsystem)
Andere Amateurfunk Netze
(etwa 15.000)
© OE3ZK
Viele Funk-Benutzer
RMSRelay
CMS
Österreich
Zahlreiche RMS
(etwa 500)
Client SW: Airmail oder PacLink
Notes: <number>

## Slide 7: Winlink RMS in Europa

## Slide 8: Funktionsbeispiel
CMS
CM
CM
CM
Wien
Halifax
Perth
San Diego
gespiegelt
Internet
RMS
RMS
RMS
RMS
WINMOR
PACTOR
PACKET
PACTOR
OE5XEN-5
OE3XEC
BD4OS
W1EO
Wels
St.Pölten
Weihai, China
Carlisle, MA, USA
RMS = Radio Message Server
CMS = Common Message Server
RMS
PACTOR
OE3XAR-10
Amstetten
HAMNET
TCP/IP - Telnet

## Slide 9
Client Benutzer Software
PacLink
RMS Pactor/Packet/Winmor
RMS Relay
CMS
WEB Server
WL2K Schichtenmodell
Common Message Server – 5 Standorte weltweit
Netzstatus, Infos, Statistik, Downloads
Radio Message Server (RMS) - ~ 600 Standorte weltweit – RMSRelay optional
PacLink Radio E-Mail Server (ersetzt
E-Mail-Server des Internet Providers)
LAN od. Einzel-PC
Funk Verbindung
Internet
Internet
Funk Verbindung

## Slide 10: Ausrüstung
Typische Ausrüstung für den Nah- und Fernverkehr (Pactor & Packet)

## Slide 11: Ausrüstung Packet
Kenwood TH-D72
Notes: <number>

## Slide 12: WINMOR Winlink Message Over Radio
Soundkartenlösung

## Slide 13: Ausrüstung WINMOR
Hardware: ICOM IC-7200 + Notebook
Software: RMS Express + USB Audio Codec Treiber
Ein USB Anschluss – keine Soundkarte!

## Slide 14: APRSLink
Funk E-Mail mit Handfunkgeräten über den APRSLink (Kenwood TH-D72E oder Yaesu VX8)
Message Format:
SMS WLNK-1 <rufzeichen od. E-mail-Adds> text...
Empfänger bekommt autom. die aktuelle Position des Absenders mitgeschickt

## Slide 15: Winlink Stationen in Österreich
RMS Packet VHF/UHF
  OE7XLR-13 438.275 MHz 1200 bps
  OE7XLR-13 438.325 MHz 9600 bps
  OE3XAR-10 438.550 MHz 1200 bps
RMS Pactor HF Kurzwelle
  OE3XEC 3608,5, 3617,5, 10.146,5 KHz Scanbetrieb
  OE4XBU 14074.9, 14110.0, 14117.9
  21074.9, 21098.0, 21117.9 KHz Scanbetrieb
  OE9XRK 3602,5, 3608,5 KHz Scanbetrieb
  OEH79 SKKM Frequenzen im 2 und 5 MHz Bereich
RMS Winmor
  OE5XIR-5 3605,5 KHz
Weitere Zugänge HAMNET, INTERNET - Telnet
Liste aller Winlink RMS siehe www.winlink.org
Notes: <number>

## Slide 16: Wien CMS wien.winlink.org

## Slide 17: Zusammenfassung
weltweit erreichbar (Kurzwelle)
unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten (Internet, HAMNET, (Telnet) PacketRadio, Pactor, Winmor)
große Verfügbarkeit und hohe Redundanz (weltweit 5 CMS, zahlreiche unabhängige RMS)
Sicherheit durch binäres Protokoll (B2F)
Spamsicherheit durch Blacklist/Whitelist-System
sicheres Userlogin
RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge
einfache Konfiguration und Bedienung
freie Software (Airmail, Paclink, RMSExpress)
kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'
=> daher bestens für die Krisentelekommunikation geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.

## Slide 18: Zusammenfassung
WINLINK – E-Mail über Funk - bietet Behörden und Organisationen einen vollwertigen E-Mail Ersatz nach Ausfall der Telekom-Infrastruktur im Krisenfall.

## Slide 19: Winlink 2000
Notes: <number>